## Slide 1: МОДУЛЬ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ
Выполнил: Студент гр. 583-1
Скрябина Т.С.
Руководитель: канд.техн.наук,
доцент каф. КСУП
Калентьев А.А.
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)
Notes: карточки

## Slide 2: Актуальность
Современные САПР для электронных устройств имеют широкий функционал, что приводит к высоким стоимость.
Отечественные производители чаще всего прибегают к созданию своего программного обеспечения на основе существующих библиотек для анализа схем.

## Slide 3: Постановка цели и задач
Цель:
Разработать модуль для расчета характеристик принципиальных схем
Задачи:
Сделать обзор библиотек для анализа схем
Выбрать библиотеку на основе которого будет разработан модуль
Скомпилировать выбранную библиотеку
Сделать маршалинг структур и типов данных
Подключение библиотеки к .NET C# проекту
Реализация и тестирование модуля

## Slide 4: Требования к разрабатываемой системе
Расчет параметров принципиальных схем
Моделирование частотных характеристик
Возможность дальнейшего использования разработанного модуля в составе ПО для автоматизированного проектирования и синтеза принципиальных схем
Должен быть разработан на языке С#, .NET 4.5

## Slide 5: Линейный анализ в коммерческих САПР
Для анализа линейных электрических цепей в САПР используют модифицированный метод узловых потенциалов
В Microwave Office интегрированы библиотеки HSPICE (Synopsys), APLAC (NI AWR) и Spectre (Cadence).
В Advanced Design System за линейный анализ отвечает элемент линейного моделирования – W2306EP Linear Simulator.

## Slide 6: Обзор СПО для моделирования аналоговых и цифровых схем
 | SPICE | SIMetrix | Ngspice | LTspice | TINA | Qucs | HSPICE
Анализ частотных характеристик | + | + | + | + | + | + | +
Расчет передаточных характеристик по постоянному току | + | + | + | + | + | + | +
Анализ переходных процессов | + | + | + | + | + | + | +
Анализ шумовых характеристик | + | - | + | + | - | - | +
Анализ Фурье в нелинейных цепях | + | - | + | + | + | - | +
Моделирование s-параметров | - | + | + | + | + | + | +
Лицензия | BSD | платная | BSD | freeware | freeware | GPL | платная
Notes: Сделав обзор существующих библиотек можно сделать следующие выводы:
- возможности бесплатных библиотек не сильно уступают платным;
- qucsator имеет расширенные функции для анализа СВЧ-устройств. Однако он несовместим со SPICE и поддерживает SPICE только через конвертер, что значительно осложняет использование существующих библиотек моделей электронных компонентов;
- SPICE и его расширения являются хорошим вариантом для разработки своего программного продукта.

## Slide 7: Ngspice
Основные преимущества
Так как Ngspice распространяется по BSD лицензии, его можно использовать в составе коммерческого ПО
Выполняет все основные виды анализа
Notes: Ngspice – консольный симулятор электронных схем общего назначения с открытым исходным кодом.
Обеспечивает моделирование в режиме смешанных сигналов.
Является расширением Spice3f5.
Является мощной программой, используемой в разработке как интегральных схем, так и печатных плат для проверки целостности схемы и для анализа её поведения.

## Slide 8: Netlist
Ngspice принимает netlist в текстовом виде на вход и выдает листинг как результат своей работы. Листинги представляют колонки с номерами, соответствующими рассчитанными выходными данными
Формат netlist:
TITLE
ELEMENT DESCRIPTIONS
.MODEL STATEMENTS
ANALYSIS COMMANDS
OUTPUT COMMANDS
.END

## Slide 9: Блок-схема потоков данных
Схема в модуле
(Observable Collection)
Ngspice
(Netlist, текстовой формат)
Массив значений
(Результаты в числовом формате)
Синтаксический анализатор
Синтаксический анализатор

## Slide 10: Варианты использования

## Slide 11: Диаграмма классов

## Slide 12: Главная форма
1
2
3
1 – ввод количества элементов
2 – ввод значения номиналов элементов и узлов в схеме
3 – ввод частоты сигнала и получение общего комплексного сопротивления
Notes: Вынести опиcания rjvgjytynjd

## Slide 13: Анализ частотных характеристик простой RLC схемы
1
2
3
1 – параметры входного сигнала
2 – параметры для анализа
3 – характеристика элемента, которое нужно вывести в графике

## Slide 14: Заключение
Разработанный модуль полностью соответствует поставленным требованиям
В настоящий момент модуль рассчитывает частотные характеристики
Перспективным расширением данного модуля является расчет параметров для схем СВЧ диапазона

## Slide 15: МОДУЛЬ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ Спасибо за внимание
Выполнил: Студент гр. 583-1
Скрябина Т.С.
Руководитель: канд.техн.наук,
доцент каф. КСУП
Калентьев А.А.
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)